Белякова И.И.

Методические указания

к лабораторным работам

по курсу «Электроника»

(аналоговая техника)

2009 г.

Лабораторная работа № 1

Исследование одиночного усилительного каскада на биполярном транзисторе

Цель работы: исследование одиночного усилительного каскада на биполярном транзисторе в схеме с общим эмиттером (ОЭ). Усилительный каскад предназначен для преобразования синусоидального входного напряжения в синусоидальное выходное напряжение большей амплитуды.

1.1. Открыть файл С10_010 со схемой, показанной на рис. 1.

В этой схеме   Rc = 1,2 кОм;		С1 = 4,7 мкФ;

R1 = 51 кОм;		С2 = 5,7 мкФ;

R2 = 8,2 кОм;		F = 5 кГц;

R3 = 510 кОм;	  	Ек = 24 В

R4 = 2,4 кОм;

RH = 10 кОм;

1.2. Снять зависимость относительного коэффициента усиления по напряжению Ku от     значения сопротивления нагрузки Rн от соотношения

Ku = Uвых/Uвх,				(1)

Kскв = Uвых/Ec				(2)

где  Uвых – напряжение на выходе усилительного каскада (подано на вход В осциллографа), Ec – напряжение, подаваемое от генератора сигналов со своим внутренним сопротивлением Rc=1,2 кОм, на вход усилительного каскада, Uвх – напряжение, снимаемое после внутреннего сопротивления генератора (подано на вход А осциллографа).

Для снятия зависимости Ku=f(Rн) усилительного каскада заполните таблицу 1.

Таблица 1.

| Rн, кОм | Ec, мВ | Uвх, мВ | Uвых, мВ | Ku | Kскв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,51 | 10 |  |  |  |  |
| 1,2 | 10 |  |  |  |  |
| 2,4 | 10 |  |  |  |  |
| 5,1 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 10 |  |  |  |  |
| 20 | 10 |  |  |  |  |
| 100 | 10 |  |  |  |  |
| 1000 | 10 |  |  |  |  |

На основании снятой таблицы построить графики зависимостей

Ku = f (Rн)  и  Kскв = f (Rн).

Примечание: 1. При изменении номинала Rн использовать алгоритм: два раза по Rн – Replace – нужный номинал – ОК.

2. Положения ручек осциллографа Y/Т, DC, DC, Auto.

1.3. Снять амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) усилительного каскада при

Rн=10 кОм, используя соотношение (1).

Для снятия амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) Ku=f(F) заполнить таблицу 2.

Таблица 2.

| F, кГц | 0,016 | 0,032 | 0,064 | 0,128 | 0,25 | 0,5 | 1 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ec, мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Uвх, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвых, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku[дБ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kскв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kскв[дб] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) По данным таблицы вычислить относительный коэффициент усиления Ku=Uвых/Uвх и сквозной коэффициент усиления Kскв=Uвых/Ec.

2) Вычислить коэффициенты усиления в децибелах

Ku [дб] = 20 lg (Ku)				(3)

Kскв [дб] = 20 lg (Kскв)			(4)

3) Построить зависимости АЧХ в двойном логарифмическом масштабе

Ku [дб] = f (lg F) и Kскв [дб] = f (lg F) на одном графике.

4) Определить полосу пропускания (F данного усилительного каскада.

5) Построить характеристику Боде.

Примечание: Вызов калькулятора: Пуск – Программы – Стандартные – Калькулятор

1.4. Снять фазо-частотную характеристику усилительного каскада при Rн = 10 кОм, используя косвенный метод измерения угла сдвига фаз между входным и выходным напряжениями

360

( = --------- (T    			(5)

T

где T – период входного и выходного напряжений,

(T – время сдвига между этими напряжениями.

Для снятия зависимости ( = f (F) заполнить таблицу 3.

| F, кГц | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 40 | 100 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (T, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

T – период повторения импульсов, T = 1/ F.

По данным таблицы построить график фазо-частотной характеристики (ФЧХ) ( = f (F).

Вывод: С ростом частоты F, фазовый сдвиг ( растет, при этом Uвых опережает Uвх. При уменьшении частоты F фазовый сдвиг ( растет, но Uвых отстает от Uвх.

1.5. Снять амплитудную характеристику (АХ) усилительного каскада, т.е. зависимость  выходного напряжения от амплитуды входного напряжения Uвых = f (Ec) при Rн = 10 кОм и F = 5 кГц.

Для снятия АХ заполнить таблицу 4.

Таблица 4.

| Ec, мВ | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |
| (Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |

На основании полученных данных построить график зависимости

Uвых = f (Ec)

По полученной зависимости определить, при каких значениях Ec начинаются искажения выходного напряжения, и объяснить, почему это происходит.

1.6. Выключить осциллограф и схему и закрыть окно с этой схемой, ответив «нет» на вопрос компьютера о сохранении изменений в файле «С10_010.msm».

1.7. Сделать выводы по проделанной работе.

Лабораторная работа № 2

Цель работы: исследование одиночного усилительного каскада на биполярном транзисторе в схеме с общей  базой  (ОБ). Усилительный каскад предназначен для преобразования синусоидального входного напряжения в синусоидальное выходное напряжение большей амплитуды.

2.1. Открыть файл С10_006 со схемой, показанной на рис.2, где

Рис. 2

Rвх = 100 Ом;                     С1 = 4,7 мкФ;

R1 = 51 кОм;                       С2 = 4,7 мкФ;

R2 = 8,2 кОм;                      С3 = 100 мкФ;

R3 = 510 кОм;                      f   =  5 кГц

R4 = 2,4 кОм;                      Uм вх = 0,1 В

Rн = 2,4 кОм;

2.2. Определить зависимость коэффициента усиления по напряжению Ku и сквозного коэффициента усиления Kскв от значения сопротивления нагрузки Rн предварительно заполнив таблицу 5, и построить графики зависимости Ku = f (Rн) и Kскв = f (Rн).

Таблица 5.

| Rн, кОм | Ec, В | Uвх, В | Uвых, В | Ku | Kскв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,51 | 0,1 |  |  |  |  |
| 1,2 | 0,1 |  |  |  |  |
| 2,4 | 0,1 |  |  |  |  |
| 5,1 | 0,1 |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 |  |  |  |  |
| 20 | 0,1 |  |  |  |  |
| 100 | 0,1 |  |  |  |  |
| 510 | 0,1 |  |  |  |  |
| 1000 | 0,1 |  |  |  |  |

Ku = Uвых/Uвх				(1)

Кскв = Uвых/Ec 				(2)

2.3. Определить АЧХ усилительного каскада при Rн =10 кОм, используя соотношение (1).

Для определения зависимости  K = F (f) заполнить таблицу 6, на основании которой построить график зависимости Ku дб = F (lg f) и Kскв дб = F ( lgf).

Определить полосу пропускания данного усилительного каскада.

Таблица 6.

| F, кГц | 0,064 | 0,128 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 10 | 100 | 2000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ec, В | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Uвх, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku, дб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kскв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kскв, дб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Определить ФЧХ усилительного каскада при Rн = 10 кОм и Uвх = 0,1 В, используя косвенный метод измерения угла сдвига фаз между входным и выходным напряжениями [см. соотношение (2)].

Для определения зависимости ( = F (f) заполнить таблицу 7, на основании которой построить график этой зависимости.

Таблица 7.

| f, кГц | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( T, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

Т – период входного и выходного напряжения, Т = -------,

f

( T – время сдвига между этими напряжениями.

360

( = --------- (T    			(3)

T

2.5. Определить зависимость амплитуды выходного напряжения от амплитуды входного напряжения при Rн = 10 кОм и f = 5 кГц.

Для определения зависимости Uвых = F (Uвх) заполнить таблицу 8, на основании которой и построить график этой зависимости.

Таблица 8.

| Uвх, В | 0,025 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

После получения зависимости сделать вывод, при каких значениях Uвх начинаются искажения выходных сигналов и объяснить это.

2.6. Выключить осциллограф и схему, закрыть окно с этой схемой, ответив «нет» на вопрос компьютера.

Лабораторная работа № 3

Исследование инвертирующего операционного усилителя

Виртуальная лабораторная работа

Цель работы: Изучение основных параметров и характеристик операционного усилителя, изучение и исследование инвертирующего каскада на операционном усилителе.

Операционный усилитель – это модульный многокаскадный усилитель с дифференциальным входом, по своим характеристикам приближающийся к идеальному усилителю.

Условное обозначение операционного усилителя:

Вход (1) усилителя называется неинвертирующим, а вход (2) инвертирующим,

(3) – выход усилителя.

При подаче сигнала на неинвертирующий вход, приращение выходного сигнала совпадает по знаку (фазе) с приращением входного сигнала. Если же сигнал подан на инвертирующий вход, то приращение выходного сигнала имеет обратный знак (противоположный по фазе) по сравнению с приращением входного сигнала.

1. Открыть файл с11_006.msm со схемой, показанной на рис. 1

Коэффициент усиления инвертирующего ОУ определяется Koc= - Roc/R1

2. Снять амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) усилителя.

От генератора подать входной сигнал на инвертирующий ОУ на частоте F=1кГц, причем Uвх<Uвх.max, то есть выходной сигнал с усилителя должен быть без искажений, форма выходного сигнала повторяет форму входного сигнала, контролировать форму сигнала с помощью осциллографа.

Снимите АЧХ   KU=f(F) два раза: 1) при R1=10 кОм и Roc=100 кОм;

2) при R1=1 кОм и  Roc=100 кОм и заполните таблицы:

| 1) R1=10 кОм и Roc=100 кОм |
| --- |
| f, кГц | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
| Uвх1, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвых1, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku1, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) R1=1 кОм и Roc=100 кОм |
| F, кГц | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
| Uвх2, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвых2, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku2, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы вычислить относительные коэффициенты усиления

K= Uвых/Uвх

Вычислить коэффициенты усиления в децибелах:

K[дБ]= 20lg(Ku)

Построить графики АЧХ в двойном логарифмическом масштабе

K[дБ]= f (lg(F))

Определить полосу пропускания операционного усилителя.

3. При тех же параметрах схемы R1=10 кОм и Roc=100 кОм снять амплитудную характеристику (АХ) инвертирующего каскада Uвых = F(Uвх).

Входной сигнал от генератора подавать на частоте F=1 кГц. Выходное напряжение контролировать и снимать с помощью осциллографа, подключенного к выходу каскада.

Для снятия АХ заполните таблицу:

| Uвх, В | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С осциллографа зарисовать форму выходного напряжения.

На основании полученных данных построить график АХ  Uвых = F(Uвх).

Определить при каких значениях  начинаются искажения выходного напряжения.

4. Снять зависимость коэффициента усиления от сопротивления обратной связи  K = F(Roc).

Измерения производить на частоте  f = 1 кГц, входное сопротивление  R1 = 1 кОм.

Входной сигнал подавать от генератора, причем  Uвх<Uвх.max,  при котором усилитель работает без заметных нелинейных искажений.

Для снятия зависимости заполните таблицу:

|  | 10 | 75 | 150 | 220 | 300 | 360 | 430 | 510 | 560 | 620 | 750 | 910 | 1000 | 1200 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Построить график зависимости К = F(Rос).

5. Снять зависимость коэффициента усиления от входного сопротивления, K=F(R1). Измерения производить на f =1 кГц, при Roc=100 кОм и отсутствии нелинейных искажений.

Для снятия зависимости заполнить таблицу:

|  | 0.51 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3 | 5.1 | 7.5 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Построить график зависимости Ku=F(R1)

6. Сделать выводы по проделанной работе.

Лабораторная работа № 4

Исследование неинвертирующего операционного усилителя

Виртуальная лабораторная работа

Цель работы: Изучение основных параметров и характеристик операционного усилителя (ОУ), изучение и исследование неинвертирующего операционного усилителя.

Операционный усилитель – это модульный многокаскадный усилитель с дифференциальным входом, по своим характеристикам приближающийся к идеальному усилителю.

Условное обозначение операционного усилителя:

Вход (3) усилителя называется неинвертирующим, а вход (2) инвертирующим, (6) – выход усилителя.

При подаче сигнала на неинвертирующий вход, приращение выходного сигнала совпадает по знаку (фазе) с приращением входного сигнала. Если же сигнал подан на инвертирующий вход, то приращение выходного сигнала имеет обратный знак (противоположный по фазе) по сравнению с приращением входного сигнала.

1. Открыть файл с11_005.msm со схемой, показанной на рис. 1

2. Снять амплитудно-частотную характеристику усилителя.

От генератора подать входной сигнал на неинвертирующий ОУ на частоте f =1кГц, причем Uвх<Uвх.max, то есть выходной сигнал с ОУ должен быть без искажений, форма выходного сигнала повторяет форму входного сигнала, контролировать форму сигнала с помощью осциллографа.

Снимите АЧХ KU=f(F) два раза: 		1) при R1=10 кОм и Roc=100 кОм;

2) при R1=1 кОм и  Roc=100 кОм

Для снятия АЧХ KU=f(F) заполнить таблицу:

| 1) R1=10 кОм и Roc=100 кОм |
| --- |
| f, кГц | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1000 |
| Uвх1, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвых1, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku1, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) R1=1 кОм и Roc=100 кОм |
| а, кГц | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1000 |
| Uвх2, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвых2, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku2, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы вычислить относительный коэффициент усиления:

K=Uвых/Uвх

Вычислить коэффициент усиления в децибелах:

K[дБ]=20lg(Ku)

Построить график АЧХ в двойном логарифмическом масштабе K[дБ]=f (lg(F))

Определить полосу пропускания операционного усилителя.

3. При тех же параметрах схемы R1=10 кОм и Roc=100 кОм снять амплитудную характеристику (АХ) инвертирующего каскада Uвых=f(Uвх). Входной сигнал от генератора подавать на частоте F=1 кГц. Выходное напряжение контролировать и снимать с помощью осциллографа, подключенного к выходу каскада.

Для снятия АХ заполните таблицу:

| Uвх, В | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С осциллографа зарисовать форму выходного сигнала, когда появляются нелинейное искажение.

На основании полученных данных построить график зависимости Uвых=f(Uвх). Определить при каких значениях  начинаются искажения выходного напряжения.

4. Снять зависимость коэффициента усиления от сопротивления обратной связи K = f(Roc), где K=Uвых/Uвх. Измерения производить при F=1 кГц,  R1=10 кОм. Входной сигнал задавать от генератора, причем Uвх<Uвх.max, при котором ОУ работает без заметных нелинейных искажений.

Для снятия зависимости заполните таблицу:

| Roc кОм | 10 | 75 | 150 | 220 | 300 | 360 | 430 | 510 | 560 | 620 | 750 | 910 | 1000 | 1200 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Построить график зависимости Ku = f(Roc)

5. Снять зависимость коэффициента усиления от входного сопротивления  R1. Измерения производить на F=1 кГц, при Roc=100 кОм и отсутствии нелинейных искажений.

Для снятия зависимости K=f(R1) заполнить таблицу:

| R1, кОм | 0.24 | 0.51 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3 | 5.1 | 7.5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Построить график зависимости Ku=f(R1)

6. Сделать выводы по проделанной работе.